### Załącznik nr 1

Nr sprawy: MZK.271.1.2022

FORMULARZ TECHNICZNY

Zamówienie publiczne pn. „Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych  z windą mechaniczną”

| Lp. | DANE PODSTAWOWE | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | Marka |  |
|  | Model |  |
|  | Rok produkcji /min. 2021/ |  |
|  | Lakier metaliczny /kolor do ustalenia/ | kolor do ustalenia |

| Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Lp. | 1 | 2 |
| N a d w o z i e |  |
| 1 | Rodzaj nadwozia | Kombi |  |
| 2 | Ilość drzwi | min. 4 – drzwiowy (2 + 1 przesuwne + 1 tylne) |  |
| 3 | Liczba miejsc | 1+ 8, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim |  |
| 4 | Rozstaw osi | min. 3300 mm |  |
| 5 | Dopuszczalna masa całkowita | max. 3500 kg |  |
| 6 | Długość pojazdu | min. 5300 mm |  |
| S i l n i k |  |
| 1 | Umieszczenie silnika | z przodu pojazdu |  |
| 2 | Rodzaj paliwa | Diesel |  |
| 3 | Liczba cylindrów | min. 4 |  |
| 4 | Moc silnika KM | min. 110 |  |
| 5 | Pojemność skokowa w cm3 | od 1950 do 2000 |  |
| S k r z y n i a b i e g ó w |  |
| 1 | skrzynia biegów min. 5- biegowa (5+wsteczny) automatyczna | tak |  |
| W y p o s a ż e n i e p o j a z d u |  |
| 1 | Zbiornik paliwa | min. 70 l |  |
| 2 | Szyby tylne przyciemniane fabrycznie | tak |  |
| 3 | Szyba tylna ogrzewana | tak |  |
| 4 | Okna w przestrzeni pasażerskiej prawe i lewe | tak |  |
| 5 | Drzwi tylne dwu skrzydłowe przeszklone | tak |  |
| 6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach | tak |  |
| 7 | Obręcze kół stalowe | min. „16” |  |
| 8 | Opony letnie (4 szt.) zamontowane w chwili dostarczenia pojazdu | tak |  |
| W y p o s a ż e n i e p o j a z d u |  |
| 1 | Winda mechaniczna dla wózków inwalidzkich | Tak |  |
| 2 | Pasy inwalidzkie homologowane dla siedzeń w przestrzeni pasażerskiej | Tak |  |
| 3 | Poduszki powietrzne przednie | min. kierowcy |  |
| 4 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | Tak |  |
| 5 | Układ stabilizacji toru jazdy ESC | Tak |  |
| 6 | systemy kontroli trakcji : układ ASR, układ MSR | Tak |  |
| 7 | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów z napinaczami | Tak |  |
| 8 | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz | Tak |  |
| 9 | Tempomat | Tak |  |
| 10 | Centralny zamek z pilotem | Tak |  |
| 11 | Immobilizer | Tak |  |
| 12 | Szyby przednie elektrycznie po stronie kierowcy | Otwierane |  |
| 13 | Lusterka boczne – elektrycznie sterowane | Tak |  |
| 14 | Czujnik parkowania przód/tył | Tak |  |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna na przodzie pojazdu, z tyłu klimatyzacja manualna | Tak |  |
| 16 | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |  |
| 17 | Regulacja kolumny kierowniczej | Tak |  |
| 18 | Szyny mocujące, pasy mocujące, pasy bezpieczeństwa do przewozu 1 osoby na wózkach inwalidzkich, wymagana homologacja EU | Tak |  |
| 19 | Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | Tak |  |
| 20 | Radioodtwarzacz z CD lub MP3 | Tak |  |
| 21 | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony w przestrzeni pasażerskiej wraz z uchwytami przy drzwiach bocznych ułatwiających wsiadanie | Tak |  |
| 22 | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka | Tak |  |
| 23 | Wykładzina w przestrzeni pasażerskiej łatwo zmywalna antypoślizgowa | Tak |  |
| 24 | - Reflektory halogenowe - Światła drogowe - Światła dzienne | z regulacją automatyczne |  |
| 25 | Termometr zewnętrzny | Tak |  |
| 26 | Tapicerka pełna w przestrzeni pasażerskiej łatwo zmywalna | Tkanina ciemna |  |
| 27 | Koło zapasowe pełnowymiarowe | Tak |  |
| 28 | Stopień stały wejściowy przy drzwiach przesuwanych z oświetleniem LED | Tak |  |
| 29 | Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózkach inwalidzkich (naklejki specjalistyczne) | Tak |  |
| 30 | Akumulator | Tak |  |
| 31 | Siedzenia w przestrzeni pasażerskiej do łatwego demontażu (rzędami) | Tak |  |
| 32 | 6 niezależnych foteli w systemie szynowym. Oferowany pojazd może posiadać fotele w układzie 3+3, przy czym z przodu będzie to fotel kierowcy i podwójna ławka, z tylu będzie to układ 1/3:2/3 z oddzielnie składanymi oparciami pod warunkiem, że w pojeździe zmieści się duży wózek inwalidzki /dla dorosłej osoby/, 6 pasażerów i kierowca. | Tak |  |
| Gwarancja |  |
| 1 | - na podzespoły mechaniczne i elektryczne bez limitu km | min. 24 miesiące | zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferty |
| 2 | - na perforację nadwozia bez limitu kilometrów | min. 24 miesiące |  |
| 3 | - na powłokę lakierniczą | min. 24 miesiące |  |
| 4 | - akumulator | min. 24 miesiące |  |

| Homologacja |  |
| --- | --- |
| 1 | Homologacja auta bazowego – 9 osobowego | Wymagane: Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, tj.: - Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j. t. Dz. U. 2016 r., poz. 2022) - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j. t. Dz. U. 2012 r., poz. 525) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 202 r., poz. 450 ze zm.) |  |
| 2 | Homologacja pojazdu na dostosowanie techniczne do przewozu osób niepełnosprawnych | Wymagane |  |

| Wymagane dokumenty dostarczone przy odbiorze samochodu |
| --- |
| 1 | Karta pojazdu |  |
| 2 | Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |
| 3 | Karta gwarancyjna |  |
| 4 | Książka przeglądów serwisowych |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 6 | Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu |  |
| 7 | Badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie pojazdu do transportu osób z niepełnosprawnością |  |
| 8 | Księga rewizyjna dla urządzenia dźwigowego |  |
| 9 | Instrukcja obsługi dźwigu w języku polskim |  |
| 10 | Karta gwarancyjna dla urządzenia dźwigowego |  |

### Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.

- Wszystkie wiersze dotyczące parametrów technicznych pojazdu w kolumnie „OFEROWANE” powinny  zostać wypełnione.

- Wypełnienie formularza w sposób niezgodny z treścią załącznika lub brak dokładnych opisów parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia oznaczać będzie, że wskazany w ofercie przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów Zamawiającego.

Dnia ………………..….……. r.

Uwaga: Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym            (ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową).